## Slide 2
原始模型对于比较清晰、拍摄较好的OCT图像效果较好
对于血管划分只有82%的准确率
90%只表示平均水平
实际对于拍摄稍差的图片模型就开始出现问题

## Slide 3
参考代码及论文中使用的U-Net的模型建立的网络效果不佳
img000259
原始图像
论文模型
正确标签
img000264
对于血管壁不是很清晰地部分，错误的将残影识别成了轮廓

## Slide 4
使用ZFY学长的结果作为训练集的标签分割并不是很理想
img000000
原始图像
ZFY结果
出现了
断层
img000023
原因：
在进行坐标变换时，未考虑首尾的连续性
插值没有做好

## Slide 5
想法：
1. 增大训练集数据量，原论文仅使用210张作为训练，数量不足
2. 人工排除错误的训练样本，重新标记
3. 增强对图像的预处理，过滤噪声，凸显图像
4. 增加训练的轮数，原论文只训练10轮，无法得到较好结果
5. 换用其余网络模型进行尝试

## Slide 6
排除干扰训练集
将标签与图像进行重叠，删除不符合认知的血管壁标签
参考杨清锐学长的方法将朱丰裕学长的分割结果作为标签

## Slide 7
排除干扰训练集
处理了1019张图像用于训练，依照6位编号 000000~00xxxx
处理了270张图像用于验证，依照6位编号 000000~000xxx

## Slide 8
增添预处理
首先对图片进行对数变化+高斯滤波
参考朱丰裕学长论文

## Slide 9
使用不同参数进行训练
U-Net
学习率过低
训练轮数又较少
原论文中的参数
模型可能还未达到
最优值就结束了

## Slide 10
使用不同参数进行训练
U-Net
图像大小：256×256
学习率：0.01
每批大小：24
训练轮数：60
损失函数：DiceLoss
优化器：SGD
学习率下降策略：ReduceLROnPlateau 调度器
由于原图尺寸过大，
自己的电脑跑不动那么大的模型
只能先压缩图像，得到结果后再做缩放处理

## Slide 11
在原有模型上进行修改
ResNet -- UNet
编码器：resnet50
解码器：UNet
Resnet50：
由 50 层组成，包含多个残差块，这些残差块通过直接的短路连接将输入与输出相加，从而避免了梯度消失的问题
由此提高 U-Net 在图像分割任务中的表现，以及加快模型的收敛速度，并提高模型的性能
RU-Net: An improved U-Net placenta segmentation network based on ResNet

## Slide 12
RU-Net模型
使用编码器：resnet50
损失函数 L
评价指数：IOU
（血管区域交并比）
验证集最优：93.8%
训练集最优：95.4%
原模型识别
准确性：82%

## Slide 13
RU-Net++模型
使用编码器：resnet50
损失函数 L
评价指数：IOU
（血管区域交并比）
验证集最优：93.3%
训练集最优：95.2%
原模型识别
准确性：82%
这里模型出现了过拟合，使得验证集的效果开始出现问题
调整学习率解决问题
性能消耗更大，提升不明显

## Slide 14
DeepLabV3模型
损失函数 L
评价指数：IOU
（血管区域交并比）
验证集最优：92.6%
训练集最优：94.7%
原模型识别
准确性：82%
使用编码器：resnet50
效果比U-Net稍逊一些

## Slide 15
RU-Net模型
图像大小：512×512
损失函数 L
评价指数：IOU
（血管区域交并比）
验证集最优：94.6%
训练集最优：96.7%
原模型识别
准确性：82%
（将先前的结果作为预训练参数）
模型性能更好，但电脑已有点吃不消

## Slide 16
结果处理
由于原图大小为 2048×2048，训练的模型为512×512，需要进行缩放
原代码放大效果
映射后
直接使用临近插值
锯齿明显
本代码放大效果
利用高斯滤波后
再进行映射
边缘明显改善

## Slide 17
模型训练结果
input
output
RU-Net模型

## Slide 18
结果优化
对于拍摄不是很理想的部分，模型分割会存在瑕疵导致边缘不整齐
由于血管壁的形状不会这么离谱，参考朱丰裕学长的图像预处理进行形态学运算
朱丰裕学长论文
原图像部分
先开后闭
先闭后开
原图像部分
先开后闭
先闭后开
经测试，使用先形态学闭运算后形态学开运算处理的图像更接近原始血管壁

## Slide 19
结果对比
Img2
.000000
OCT图像
管连通区域唯一性方法
（朱丰裕学长）
U-Net
（杨清锐学长）
当前模型
Img
582039
.000218
血管分支

## Slide 20
结果对比
Img2
.000263
OCT图像
管连通区域唯一性方法
（朱丰裕学长）
U-Net
（杨清锐学长）
当前模型
血液伪影
Img
194251
.000198

## Slide 21
结果对比
管连通区域唯一性方法（蓝）
U-Net（绿）
当前模型（红）

## Slide 22
结果对比
管连通区域唯一性方法（蓝）
U-Net（绿）
当前模型（红）

## Slide 23
结果对比
管连通区域唯一性方法（蓝）
U-Net（绿）
当前模型（红）

## Slide 24
后续工作
将处理好的图像与3D建模对应起来（徐毅夫同学）
实现对支架的识别，考虑继续使用深度学习
使用极坐标图像（原始图像）
使用直角坐标图像（经坐标变换）
由于没有现成的人工分割标签，考虑手动打标记进行机器学习

## Slide 25
后续工作
2. 实现对支架的识别，考虑继续使用深度学习
经过坐标变换后的支架图像特征更明显
打算从原始图像中人工筛选一部分拍摄较好的OCT图像先进行坐标变换，然后手动标记进行图像识别