## Slide 2
原始模型对于比较清晰、拍摄较好的OCT图像效果较好
对于血管划分只有82%的准确率
90%只表示平均水平
实际对于拍摄稍差的图片模型就开始出现问题

## Slide 3
参考代码及论文中使用的U-Net的模型建立的网络效果不佳
img000259
原始图像
论文模型
正确标签
img000264
对于血管壁不是很清晰地部分，错误的将残影识别成了轮廓

## Slide 4
使用ZFY学长的结果作为训练集的标签分割并不是很理想
img000000
原始图像
ZFY结果
出现了
断层
img000023
原因：
在进行坐标变换时，未考虑首尾的连续性
插值没有做好

## Slide 5
想法：
1. 增大训练集数据量，原论文仅使用210张作为训练，数量不足
2. 人工排除错误的训练样本，重新标记
3. 增强对图像的预处理，过滤噪声，凸显图像
4. 增加训练的轮数，原论文只训练10轮，无法得到较好结果
5. 换用其余网络模型进行尝试

## Slide 6
排除干扰训练集
将标签与图像进行重叠，删除不符合认知的血管壁标签
参考杨清锐学长的方法将朱丰裕学长的分割结果作为标签

## Slide 7
排除干扰训练集
处理了1019张图像用于训练，依照6位编号 000000~00xxxx
处理了270张图像用于验证，依照6位编号 000000~000xxx

## Slide 8
增添预处理
首先对图片进行对数变化+高斯滤波
参考朱丰裕学长论文

## Slide 9
使用不同参数进行训练
U-Net
学习率过低
训练轮数又较少
原论文中的参数
模型可能还未达到
最优值就结束了

## Slide 10
使用不同参数进行训练
U-Net
图像大小：256×256
学习率：0.01
每批大小：24
训练轮数：60
损失函数：DiceLoss
优化器：SGD
学习率下降策略：ReduceLROnPlateau 调度器
由于原图尺寸过大，
自己的电脑跑不动那么大的模型
只能先压缩图像，得到结果后再做缩放处理

## Slide 11
在原有模型上进行修改
ResNet -- UNet
编码器：resnet50
解码器：UNet
Resnet50：
由 50 层组成，包含多个残差块，这些残差块通过直接的短路连接将输入与输出相加，从而避免了梯度消失的问题
由此提高 U-Net 在图像分割任务中的表现，以及加快模型的收敛速度，并提高模型的性能
RU-Net: An improved U-Net placenta segmentation network based on ResNet

## Slide 12
RU-Net模型
使用编码器：resnet50
损失函数 L
评价指数：IOU
（血管区域交并比）
验证集最优：93.8%
训练集最优：95.4%
原模型识别
准确性：82%

## Slide 13
RU-Net++模型
使用编码器：resnet50
损失函数 L
评价指数：IOU
（血管区域交并比）
验证集最优：93.3%
训练集最优：95.2%
原模型识别
准确性：82%
这里模型出现了过拟合，使得验证集的效果开始出现问题
调整学习率解决问题
性能消耗更大，提升不明显

## Slide 14
DeepLabV3模型
损失函数 L
评价指数：IOU
（血管区域交并比）
验证集最优：92.6%
训练集最优：94.7%
原模型识别
准确性：82%
使用编码器：resnet50
效果比U-Net稍逊一些

## Slide 15
RU-Net模型
图像大小：512×512
损失函数 L
评价指数：IOU
（血管区域交并比）
验证集最优：94.6%
训练集最优：96.7%
原模型识别
准确性：82%
（将先前的结果作为预训练参数）
模型性能更好，但电脑已有点吃不消

## Slide 16
结果处理
由于原图大小为 2048×2048，训练的模型为512×512，需要进行缩放
原代码放大效果
映射后
直接使用临近插值
锯齿明显
本代码放大效果
利用高斯滤波后
再进行映射
边缘明显改善

## Slide 17
模型训练结果
input
output
RU-Net模型

## Slide 18
结果优化
对于拍摄不是很理想的部分，模型分割会存在瑕疵导致边缘不整齐
由于血管壁的形状不会这么离谱，参考朱丰裕学长的图像预处理进行形态学运算
朱丰裕学长论文
原图像部分
先开后闭
先闭后开
原图像部分
先开后闭
先闭后开
经测试，使用先形态学闭运算后形态学开运算处理的图像更接近原始血管壁

## Slide 19
结果对比
Img2
.000000
OCT图像
管连通区域唯一性方法
（朱丰裕学长）
U-Net
（杨清锐学长）
当前模型
Img
582039
.000218
血管分支

## Slide 20
结果对比
Img2
.000263
OCT图像
管连通区域唯一性方法
（朱丰裕学长）
U-Net
（杨清锐学长）
当前模型
血液伪影
Img
194251
.000198

## Slide 21
结果对比
管连通区域唯一性方法（蓝）
U-Net（绿）
当前模型（红）

## Slide 22
结果对比
管连通区域唯一性方法（蓝）
U-Net（绿）
当前模型（红）

## Slide 23
结果对比
管连通区域唯一性方法（蓝）
U-Net（绿）
当前模型（红）

## Slide 24
后续工作
将处理好的图像与3D建模对应起来（徐毅夫同学）
实现对支架的识别，考虑继续使用深度学习
使用极坐标图像（原始图像）
使用直角坐标图像（经坐标变换）
由于没有现成的人工分割标签，考虑手动打标记进行机器学习

## Slide 27
后续工作
2. 实现对支架的识别，考虑继续使用深度学习
经过坐标变换后的支架图像特征更明显
打算从原始图像中人工筛选一部分拍摄较好的OCT图像先进行坐标变换，然后手动标记进行图像识别

## Slide 28
在原有模型上进行修改
ResNet -- UNet
编码器：resnet50
解码器：UNet
Resnet50：
由 50 层组成，包含多个残差块，这些残差块通过直接的短路连接将输入与输出相加，从而避免了梯度消失的问题
由此提高 U-Net 在图像分割任务中的表现，以及加快模型的收敛速度，并提高模型的性能
RU-Net: An improved U-Net placenta segmentation network based on ResNet

## Slide 29
结果评估
管连通区域唯一性方法
当前模型
（RU-Net）

## Slide 30
数据选取
挑选了539张有较大干扰（血液伪影，拍摄不理想）的图像作为挑战
在数据库中随机选取1823张OCT图像进行处理，并记录对应的标签

## Slide 31
随机样本测试（1823张OCT图像）
P值：<0.01%
相关系数2：98.5%
横坐标：RU-Net分割结果 纵坐标：标签结果
（单位：像素）
原方法相关系数2 ：80.8%
使用回归工具统计结果

## Slide 32
DICE：
用于衡量两个样本集（预测值和真实值）之间的相似性，A 代表预测结果，B 代表真实标签，∣A∩B∣ 是预测和标签之间的重叠区域，∣A∣ 和 ∣B∣ 分别是预测和标签的总面积
准确度：
表示模型对所有样本的预测正确率，即正确预测的样本占总样本的比例，其中，TP是真正例，TN是真负例，FP是假正例，FN是假负例。
交并比：
用于衡量预测结果与真实标签之间重叠程度的指标，其中，∣A∩B∣ 是预测和标签的交集（重叠区域），∣A∪B∣ 是预测和标签的并集（总面积）

## Slide 33
定量评估（随机选取测试集）
DICE系数
动态规划：88.89%
形态学方法：87.58%
管连通区域唯一性方法：95.13%
所提出模型：98.91%

## Slide 34
定量评估（随机选取测试集）
动态规划：95.58%
形态学方法：96.07%
管连通区域唯一性方法：98.04%
所提出模型：99.72%
准确度

## Slide 35
定量评估（随机选取测试集）
动态规划：81.88%
形态学方法：80.83%
管连通区域唯一性方法：91.72%
所提出模型：97.87%
交并比

## Slide 36
数据选取
具有挑战性的测试集
具有严重血液伪影，或是拍摄不理想，出现大量干扰的测试集

## Slide 37
定量评估（具有挑战性的测试集）
DICE系数
动态规划：83.47%
形态学方法：81.81%
管连通区域唯一性方法：94.57%
所提出模型：97.81%

## Slide 38
定量评估（具有挑战性的测试集）
动态规划：94.42%
形态学方法：94.37%
管连通区域唯一性方法：98.02%
所提出模型：99.31%
准确度

## Slide 39
定量评估（具有挑战性的测试集）
动态规划：72.82%
形态学方法：71.66%
管连通区域唯一性方法：90.12%
所提出模型：95.82%
交并比

## Slide 40
定量评估
 | DICE (%) | ACC (%) | JS (%)
动态规划 | 88.89 | 95.58 | 81.88
形态学方法 | 87.58 | 96.07 | 80.83
管连通区域唯一性方法 | 95.13 | 98.04 | 91.72
所提出模型 | 98.91 | 99.72 | 97.81
提升 | 3.78 | 1.68 | 6.09
 | DICE (%) | ACC (%) | JS (%)
动态规划 | 83.47 | 94.42 | 72.82
形态学方法 | 81.81 | 94.37 | 71.66
管连通区域唯一性方法 | 94.57 | 98.02 | 90.12
所提出模型 | 97.81 | 99.31 | 95.82
提升 | 3.24 | 1.29 | 5.70
随机选取测试集
具有挑战性的测试集

## Slide 41
优势
管连通区域唯一性方法（蓝）
U-Net（绿）
当前模型（红）
论文中提及的问题
1. 对于严重伪影仍能有较好的识别率

## Slide 42
优势
2. 对于血液严重遮挡血管壁时仍能根据管壁轮廓走向大致推算管壁轮廓
管连通区域唯一性方法（蓝）
U-Net（绿）
当前模型（红）

## Slide 43
不足
1. 模型训练需要的数据集数量庞大，即训练的数据集越多，模型越好
由于目前没有与医院合作的
由专业医生手动标注的样本，
故所有训练与评估都建立在几位学长的标注基础下

## Slide 44
不足
2. 在有挑战性的图像处理中，对于较大的血管面积处理的稳定性不好
可能是选取的训练集中对于这类较大面积图像较少，考虑增添后续的训练

## Slide 45
在原有模型上进行修改
ResNet -- UNet
编码器：resnet50
解码器：UNet
Resnet50：
由 50 层组成，包含多个残差块，这些残差块通过直接的短路连接将输入与输出相加，从而避免了梯度消失的问题
由此提高 U-Net 在图像分割任务中的表现，以及加快模型的收敛速度，并提高模型的性能
RU-Net: An improved U-Net placenta segmentation network based on ResNet

## Slide 46
使用不同参数进行训练（参数改进）
U-Net
图像大小：512×512
学习率：0.01
每批大小：24
训练轮数：60
损失函数：DiceLoss
优化器：SGD
学习率下降策略：ReduceLROnPlateau 调度器
由于原图尺寸过大，
自己的电脑跑不动那么大的模型
只能先压缩图像，得到结果后再做缩放处理

## Slide 47
模型方面的改进

## Slide 48
Input
Conv2d
BN
ReLu
Maxpool
Conv2d
BN
ReLu
Conv2d
BN
ReLu
Conv2d
Conv2d
BN
ReLu
Conv2d
BN
ReLu
Conv2d
CA-attention
UpSampling
CA-attention
CA-attention
CA-attention
Concatenate
Conv2d
BN
ReLu
Conv2d
BN
ReLu
UpSampling
Concatenate
Conv2d
BN
ReLu
Conv2d
BN
ReLu
UpSampling
Concatenate
Conv2d
BN
ReLu
Conv2d
BN
ReLu
UpSampling
Concatenate
Conv2d
BN
ReLu
Conv2d
BN
ReLu
UpSampling
Sigmod
Conv2d
output
Conv2d
BN
ReLu
Conv2d
BN
ReLu
Conv2d
Conv2d
BN
ReLu
Conv2d
BN
ReLu
Conv2d
conv1
conv2_x
conv3_x
conv4_x
conv5_x
Encoding
Decoding
模型网络结构

## Slide 49
Input
Conv2d
BN
ReLu
Maxpool
Conv2d
BN
ReLu
Conv2d
BN
ReLu
Conv2d
Conv2d
BN
ReLu
Conv2d
BN
ReLu
Conv2d
CA-attention
UpSampling
CA-attention
CA-attention
CA-attention
Concatenate
Conv2d
BN
ReLu
Conv2d
BN
ReLu
UpSampling
Concatenate
Conv2d
BN
ReLu
Conv2d
BN
ReLu
UpSampling
Concatenate
Conv2d
BN
ReLu
Conv2d
BN
ReLu
UpSampling
Concatenate
Conv2d
BN
ReLu
Conv2d
BN
ReLu
UpSampling
Conv2d
BN
ReLu
Conv2d
BN
ReLu
Conv2d
Conv2d
BN
ReLu
Conv2d
BN
ReLu
Conv2d
conv1
conv2_x
conv3_x
conv4_x
conv5_x
Encoding
改进点 1
使用resnet50替代原来四次卷积下采样
引入残差：使特征提取更高效，加快收敛
（之后每个stage用S模块替代）
Sigmod
Conv2d
output
Decoding
Conv2d
BN
ReLu
Conv2d
BN
ReLu
Conv2d
S
多次卷积：利用卷积操作来实现下采样，保持网络的深度和表达能力
模型网络结构

## Slide 50
Input
Conv2d
BN
ReLu
Maxpool
Conv2d
BN
ReLu
Conv2d
BN
ReLu
Conv2d
Conv2d
BN
ReLu
Conv2d
BN
ReLu
Conv2d
CA-attention
UpSampling
CA-attention
CA-attention
CA-attention
Concatenate
Conv2d
BN
ReLu
Conv2d
BN
ReLu
UpSampling
Concatenate
Conv2d
BN
ReLu
Conv2d
BN
ReLu
UpSampling
Concatenate
Conv2d
BN
ReLu
Conv2d
BN
ReLu
UpSampling
Concatenate
Conv2d
BN
ReLu
Conv2d
BN
ReLu
UpSampling
Conv2d
BN
ReLu
Conv2d
BN
ReLu
Conv2d
Conv2d
BN
ReLu
Conv2d
BN
ReLu
Conv2d
conv1
conv2_x
conv3_x
conv4_x
conv5_x
Encoding
改进点 2
引入注意力机制，对编码器图像信息进行加权后再结合
Sigmod
Conv2d
output
Decoding
CA-attention：空间注意力机制
模型网络结构

## Slide 51
RU-Net模型
图像大小：512×512
损失函数 L
评价指数：IOU
（血管区域交并比）
验证集最优：94.6%
训练集最优：96.7%
原模型识别
准确性：82%
（将先前的结果作为预训练参数）
模型性能更好，但电脑已有点吃不消
趋近于0.01

## Slide 52
定量评估（使用训练好的模型，在2048×2048原始分辨率上评估）
 | DICE (%) | ACC (%) | JS (%)
动态规划 | 88.89 | 95.58 | 81.88
形态学方法 | 87.58 | 96.07 | 80.83
管连通区域唯一性方法 | 95.13 | 98.04 | 91.72
所提出模型 | 98.91 | 99.72 | 97.81
提升 | 3.78 | 1.68 | 6.09
 | DICE (%) | ACC (%) | JS (%)
动态规划 | 83.47 | 94.42 | 72.82
形态学方法 | 81.81 | 94.37 | 71.66
管连通区域唯一性方法 | 94.57 | 98.02 | 90.12
所提出模型 | 97.81 | 99.31 | 95.82
提升 | 3.24 | 1.29 | 5.70
随机选取测试集
具有挑战性的测试集

## Slide 53
进一步改进
血液残影完全遮挡了血管壁
现有任何一个模型都无法计算出血管壁的位置

## Slide 54
进一步改进
具有明显的时序特征
根据上一帧图像甚至是过往图像综合影响本次分割

## Slide 55
下一步想法（目前还在构思，并未落实）
输出由本次输入以及上一次输出共同决定

## Slide 56
σ
tanh
CA-attention
UpSampling
CA-attention
CA-attention
CA-attention
Concatenate
Conv2d
BN
ReLu
Conv2d
BN
ReLu
UpSampling
Concatenate
Conv2d
BN
ReLu
Conv2d
BN
ReLu
UpSampling
Concatenate
Conv2d
BN
ReLu
Conv2d
BN
ReLu
UpSampling
Concatenate
Conv2d
BN
ReLu
Conv2d
BN
ReLu
UpSampling
Sigmoid
Conv2d
output
Decoding
conv2_x
S
conv3_x
S
current_input
last_output
past_data
conv5_x
S
conv4_x
S
sigmoid
S
conv1
sigmoid
tanh
σ
tanh
σ
tanh
σ
tanh
Encoding
σ
tanh
Sigmoid
Gaussian blur
Resize
OC
模型网络结构

## Slide 57
下一步想法（目前还在构思，并未落实）
理论依据——Lstm网络

## Slide 58
σ
tanh
CA-attention
UpSampling
CA-attention
CA-attention
CA-attention
Concatenate
Conv2d
BN
ReLu
Conv2d
BN
ReLu
UpSampling
Concatenate
Conv2d
BN
ReLu
Conv2d
BN
ReLu
UpSampling
Concatenate
Conv2d
BN
ReLu
Conv2d
BN
ReLu
UpSampling
Concatenate
Conv2d
BN
ReLu
Conv2d
BN
ReLu
UpSampling
Sigmoid
Conv2d
output
Decoding
conv2_x
S
conv3_x
S
current_input
last_output
past_data
conv5_x
S
conv4_x
S
sigmoid
S
conv1
sigmoid
tanh
σ
tanh
σ
tanh
σ
tanh
Encoding
σ
tanh
Sigmoid
Gaussian blur
Resize
OC
模型网络结构
%输出门的个数
还没想好%
//目前还在写代码//

## Slide 59
部分疑问
导管是否已经脱离血管？

## Slide 60
部分疑问
朱丰裕学长的标记在这方面表现的并不好
能否有其他渠道获取更好的训练集

## Slide 61
Input
Conv2d
BN
ReLu
Maxpool
Conv2d
BN
ReLu
Conv2d
BN
ReLu
Conv2d
Conv2d
BN
ReLu
Conv2d
BN
ReLu
Conv2d
CA-attention
UpSampling
CA-attention
CA-attention
CA-attention
Concatenate
Conv2d
BN
ReLu
Conv2d
BN
ReLu
UpSampling
Concatenate
Conv2d
BN
ReLu
Conv2d
BN
ReLu
UpSampling
Concatenate
Conv2d
BN
ReLu
Conv2d
BN
ReLu
UpSampling
Concatenate
Conv2d
BN
ReLu
Conv2d
BN
ReLu
UpSampling
Sigmod
Conv2d
output
Conv2d
BN
ReLu
Conv2d
BN
ReLu
Conv2d
Conv2d
BN
ReLu
Conv2d
BN
ReLu
Conv2d
conv1
conv2_x
conv3_x
conv4_x
conv5_x
Encoding
Decoding
本周期任务：进行模型网络搭建

## Slide 62
Input
Conv2d
BN
ReLu
Maxpool
Conv2d
BN
ReLu
Conv2d
BN
ReLu
Conv2d
Conv2d
BN
ReLu
Conv2d
BN
ReLu
Conv2d
CA-attention
UpSampling
CA-attention
CA-attention
CA-attention
Concatenate
Conv2d
BN
ReLu
Conv2d
BN
ReLu
UpSampling
Concatenate
Conv2d
BN
ReLu
Conv2d
BN
ReLu
UpSampling
Concatenate
Conv2d
BN
ReLu
Conv2d
BN
ReLu
UpSampling
Concatenate
Conv2d
BN
ReLu
Conv2d
BN
ReLu
UpSampling
Conv2d
BN
ReLu
Conv2d
BN
ReLu
Conv2d
Conv2d
BN
ReLu
Conv2d
BN
ReLu
Conv2d
conv1
conv2_x
conv3_x
conv4_x
conv5_x
Encoding
采用预训练权重
由于样本数量较少，加上电脑性能不够，无法从头优化参数
使用官方已经训练好的ResNet50下采样部分作为编码器的初始参数
将本任务的数据集作迁移学习
Sigmod
Conv2d
output
Decoding
本周期任务：进行模型网络搭建
期望能在有限的资源下提高训练的速度

## Slide 63
尝试训练，效果良好
在第21轮达到最优拟合
损失函数 L
评价指数：IOU
（血管区域交并比）
说明迁移学习效果良好，之后可以用于优化训练速度

## Slide 64
下周工作：继续构建之前想出的网络模型
目前已经搭建好网络初步架构并验证了迁移学习的合理性

## Slide 65
下周工作
2. 继续构建时序网络部分，改变训练方式
由于引入时序，训练方式需要从单个图像与标签匹配变更为一组图像序列，目前还下周需进一步实验